## Slide 1
OS監視の必要性
・OSが改ざんされていない事を監視する必要がある
・セキュリティソフトもOSの機能を使用している
・監視プログラムも改ざんされたOSの上か中で動く
・VMを用いた解決策もあるが、オーバーヘッドが大きい
ハードウェア
OS
対策ソフト
OS監視ソフト
提案：SPE Observer
・Cell/B.E.のSPE上でＯＳの監視を行う
・OSの動くPPEとは別のコアで監視する
・SPE Isolationモードにより安全に動く
・監視プログラムの動作状態を外部から監視する
SPE
監視
プログラム
PPE
OS
Cell/B.E.
Security
Proxy
SPE Isolation Modeによる保護
・実行前の監視プログラムの改ざん、情報漏洩を防ぐ
・プログラムは暗号化されており、Secure Loaderだけが
復号化可能
・実行時の改ざんや情報漏洩を防ぐ
・PPE等外部からSPEのLSにアクセスは禁止される
・実行後の情報漏洩を防ぐ
・プログラム停止時にはLSの中身を削除
セキュリティプロキシによる監視
・SPEに定期的にハートビートを送る
・PPEを中継するので通信を暗号化
・応答の復号化に失敗した時は監視プログラムが
停止させられたと判断する
・監視対象をネットワークから遮断する
OSカーネルの監視
・カーネルの整合性をチェックする
・オリジナルのカーネルと比較を行う
・SLBにエントリを追加
・実効アドレスと仮想アドレスをマッピング
・MFCの状態を変更
・SPEにカーネルメモリへのアクセスを許可する
・ダブルバッファリングによる高速化
・DMA転送と整合性チェックのオーバーラップ
実験
SPE
Secure
Loader
暗号化された
Program
PPE
復号化された
Program
？
×
ロード・チェック・復号化
・サイズ12MBのカーネルの整合性チェックにかか
る時間を測定
・SPEの方がPPEよりも高速に処理できる
・異なるカーネルでは整合性チェックに失敗する事
を確認した
Mailbox
Security Proxy
PPE
SPE
外部
ネットワーク
暗号通信
Cell/B.E.のSPE Isolationモードを用いたOSカーネル監視
永田 卓也 光来 健一
九州工業大学 情報工学府
監視
システム
カーネル
S
P
E
M
F
C
Chart: 
| PPE | SPE
１回あたりのチェック時間（msec） | 72 | 1
チェック