## Slide 1
仮想スイッチにおける
VM内情報を利用するP4プログラムの安全な実行
岩井 正輝, 光来 健一 (九州工業大学)
1. 背景
不正なICMPパケットを破棄するP4プログラムをロード
ユーザVMが送信したUDPパケットの情報を共有メモリから取得
UDPパケットの不着を示すICMPパケットの受信時に転送・破棄を判定
UDPパケット未送信時に受信した当該ICMPパケットを不正とみなす
不正なICMPパケットだけを正しく破棄できることを確認
P4によるパケットフィルタリング
仮想
スイッチ
P4 VM
ユーザ
VM
ICMP
共有
メモリ
参照
Port
Unreachable
仮想
スイッチ
P4 VM
ユーザ
VM
ICMP
共有
メモリ
UDP情報
参照
Port
Unreachable
【正常】
【不正パケット受信】
Netperfを用いてTCPとUDPの通信性能を測定
レイテンシが60%増加し、スループットが42%〜92%低下
TCPではOVSに届くパケットが大きいため、スループット低下が抑制
UDPでは複数パケットをバッチ処理することで改善が見込まれる
ユーザVMの通信性能
Chart: スループット [Mbps]
| TCP | UDP
OVS | 933.8 | 950.3
OVS (バッチ処理なし) | 933.736 | 193.35
P4 Shield | 541.4 | 72.7
Chart: レイテンシ [μs]
| TCP | UDP
OVS | 429.13 | 426.4
OVS (バッチ処理なし) | 408.94 | 413.02
P4 Shield | 664.83 | 664.26
共有メモリを用いたP4 VMへのパケットデータ転送
複数パケットのバッチ処理への対応
ユーザVMのOSがリアルタイムに情報を共有メモリに格納
P4 Shieldの有効性を示すための実験を行った
パケット情報は共有メモリ経由ではなくソケット通信でP4 VMに転送
AMD SEV、暗号化、整合性検査は未適用
ユーザのP4プログラムを専用のP4 VM内で安全に実行
ユーザごとにP4 VMを用意し、そのユーザのP4プログラムのみを実行
P4プログラムはユーザのVM内の情報も利用してパケットを処理
仮想スイッチはP4 VMからの結果を基にパケットを転送
ユーザのVMが送受信するパケットを対応するP4 VMに送信
P4プログラムがパケットの転送・破棄を判定
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
パケット
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
P4
プログラム
P4 VMをConfidential VMとして実行してクラウドから保護
メモリ暗号化により、P4プログラムや取得したVM内情報の盗聴を防ぐ
メモリの整合性の保持により、P4プログラムの改ざんを防ぐ
P4プログラムをP4 VMに分離することで仮想スイッチを保護
P4プログラムが異常な動作をしても影響を受けるのはP4 VMのみ
P4 VMと仮想スイッチの保護
uBPFを用いてP4 VM内のP4プログラム同士を保護
P4プログラムをuBPFバイトコードにコンパイル
uBPFランタイムへのロード時に安全性の検証が行われる
個別の実行環境が提供されるため、互いに影響を及ぼさない
P4プログラム同士の保護
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
パケット
uBPF
ランタイム
P4
プログラム
ユーザVMのメモリの一部をP4 VMと共有
P4 VMからアクセスできるようにその領域だけ暗号化を解除
ユーザVMがパケットに関連する情報を暗号化して共有メモリに格納
P4プログラムは共有メモリからVM内情報を取得
P4 VM内でVM内情報を復号し、クラウドによる盗聴を防ぐ
整合性検査を行うことでクラウドによる改ざんを防ぐ
P4プログラムによるVM内情報の利用
P4 VM
ユーザVM
共有メモリ
VM内情報
暗号化
P4
プログラム
復号
P4言語を用いてプログラム可能なP4スイッチが登場
動的なパケットフィルタリング、パケットデータの書き換えなど
仮想マシン(VM)向けの仮想P4スイッチも開発されている
VMが送受信するパケットはすべて仮想スイッチを経由
パケット転送時にP4プログラムを実行可能
仮想P4スイッチ
ユーザがP4プログラムをロードできれば柔軟な転送処理が可能
従来は仮想スイッチの管理者だけがP4プログラムをロード可能
例：VMごとに異なるパケット処理
VMと連携することでよりきめ細かいパケット処理も可能
P4プログラムでパケットデータだけでなくVM内情報も利用
例：送受信プロセスに基づくフィルタリング [Srivastava+, RAID'08]
ユーザによるP4プログラムの利用
信頼できない仮想スイッチの存在
クラウドの仮想スイッチは信頼できない管理者が管理している可能性
  ユーザのP4プログラム自体や取得したVM内情報を盗聴される
  P4プログラムを改ざんされて意図しない処理を行われる
ユーザのP4プログラムの影響
仮想P4スイッチや他のP4プログラムに影響を及ぼす恐れ
  意図的または意図せずに挙動や性能に影響を与える可能性
課題
仮想 スイッチ
VM
VM
VM
P4
プログラム
2. P4 Shield
3. 実験
4. 今後の課題
仮想 スイッチ
P4
プログラム
仮想ああ
スイッチああ
P4
プログラム
P4
プログラム
干渉