## Slide 1
監視
1. 背景
4. 今後の課題
2. Keyspector
IoT機器に対する攻撃
Keyspector：RISC-V Keystoneを用いた IoT機器の安全な監視
岩野 空仁 光来 健一 (九州工業大学)
近年、IoTが急速に普及している
  テレビ、プリンタ、車、Wi-Fiルータなど
  IoT機器は外部から攻撃を受けやすい
システムメモリの共有
RISC-VのTEEであるKeystoneを用いてIDSを実行
  権限の低いエンクレイヴの中でIDSを安全に実行
  システムメモリから直接データを取得可能
エンクレイヴはセキュリティモニタ上で独立に動作
  IDSをより強固に監視対象システムから隔離
セキュリティモニタでIDSの停止を検知
リモートアテステーションを用いてメモリ共有制御
高度なマルウェア検知が可能なIDSの開発
侵入検知システム (IDS) の安全な実行
ホストベースIDSはシステム情報をもとに侵入を検知
  ネットワーク監視とは異なりIoT機器内で実行
  監視対象システムに侵入されるとIDSも攻撃
隔離実行環境 (TEE) 内で安全に実行する手法が提案
  既存手法で用いるTEEはIDSに向いていない
    OSデータ取得のオーバヘッドが大きい (SGX)
    IDSに与えられる権限が高すぎる (TrustZone)
PMPというハードウェアでメモリを論理的に分離
  セキュリティモニタがPMPを制御
  エンクレイヴはシステムメモリにアクセス不可
Keyspectorではシステムメモリの読み出しを可能に
  書き込み権限など必要以上の権限を与えない
3. 実験
マルウェアの検知
不正な通信・プロセスの実行を再現し実験を行った
  MiraiがDDoS攻撃に用いるポート番号に送信を 行なっている通信を検出
  Miraiから派生したMukashiが実行されていることをプロセス名を基に検出
システム情報の取得性能
監視に使われるシステム情報の取得時間を測定
  監視対象システム内で取得する従来手法と比較
  エミュレータでは半分に短縮、実機では10%増加
    エミュレータは実機に比べてファイルシステムへのアクセスに時間がかかっていた
    実機はアドレス変換をソフトウェアで行う オーバヘッドによって取得時間が増加
エンクレイヴ
監視対象システム
セキュリティモニタ
OS
アプリ
IDS
監視
ランタイム
Chart: 取得時間 (ミリ秒)
| エミュレータ | 実機
従来手法 | 0.028948 | 0.021134
Keyspector | 0.014327 | 0.023271
システム
エンクレイヴ
システム
エンクレイヴ
システム
エンクレイヴ
システム
エンクレイヴ
従来
Keyspector
システム 実行中
エンクレイヴ 実行中
状態遷移
全てのアクセス権限
読み出し権限のみ
アクセス権限なし
状態遷移
システムメモリ共有の制限
エンクレイヴがシステムメモリを共有できると セキュリティが低下
  システムへの侵入者もエンクレイヴを作成可能
  エンクレイヴ経由でシステムメモリを盗聴可能
IDSが動作するエンクレイヴにのみメモリを共有
  エンクレイヴ起動時にハッシュ値を計算
  IDSのハッシュ値と一致したら共有を許可
エミュレータ
実機
Chart: 
| ファイルアクセス | 情報収集
 | 0.044592 | 0.0060005
Chart: 
| ファイルアクセス | 情報収集
 | 0.010799 | 0.010134
IDS
ランタイム
エンクレイヴ
ローダ
セキュリティモニタ
96eff78726d3a251cc49decb4048cd
96eff78726d3a251cc49decb4048cd
正規のIDSの
ハッシュ値
比較
計算
従来手法における取得時間の内訳
OS
エンクレイヴ
IDS
BIOS
監視
監視対象システム
セキュアワールド
ノーマルワールド
(監視対象システム)
セキュアモニタ
OS
アプリ
IDS
Trusted OS
TA
TA
SGXを用いたIDS
TrustZoneを用いたIDS
従来手法
Keyspector
ファイルアクセス
情報収集
KeyspectorをEyrieランタイムとセキュリティモニタに実装
  RISC-Vエミュレータと実機を用いて実験
    実機はSiFive HiFive Unmatched Rev Bを使用
計算したハッシュ値